| Lycée El May Jerba | Devoir de Synthèse N° 2 |
| --- | --- |
| Disciplines TECHNIQUES | Durée : 4 heures | Coefficient : 4 |
| Classes : | 4ème Sciences techniques |  | 02 Mars 2010 |

UNITE AUTOMATIQUE DE MOULAGE

I- Mise en situation :

Le système représenté ci-dessous permet de mouler des pièces sous pression dans un moule alimenté par une poche à partir d’un bac contenant du métal (Aluminium) en fusion arrivant d’un four d’alimentation.

II- Constitution :

Le système ci dessus est constitué principalement :

- D’un moteur M1 à deux sens de marche entraînant la poche verticalement.

- D’un moteur M2  entraînant la poche horizontalement.

- D’un vérin d’injection (C1).

- D’un vérin de fermeture de la moule (C2).

- D’un vérin de basculement de la poche (C3).

III- Description du système :

La presse à mouler est alimentée par une poche à partir d’un creuset contenant du métal en fusion. La poche se remplie par la descente dans le creuset. Sa vidange se fait par le vérin C3. Les mouvements vertical et horizontal de la poche sont assurés respectivement par les moteurs à deux sens de marches M1 et M2. La position initiale de la poche est au dessus du creuset et le moule est ouvert.

L’action sur le bouton départ cycle (dcy) provoque la fermeture de la moule et la descente de la poche. La poche doit rester 7 secondes dans le creuset pour une homogénéisation des températures avant la remontée. La poche est ensuite translatée jusqu’à la position au dessus du moule.

- Si le moule est fermée la poche effectuera la coulée, l’injection est commandée, cette commande sera maintenue jusqu’au retour de la poche au dessus du creuset, l’injection est terminée le moule s’ouvre.

- Si le moule est ouvert. La poche attendra 2 secondes avant de revenir en position d’attente au dessus du creuset.

Un avertisseur sonore sera actionné si la poche remplie reste plus d’une minute en attente.

NB : La marche automatique est complétée par une marche manuelle permettant d’effectuer n’importe quel mouvement sous la responsabilité de l’opérateur.

IV- Choix technologique de la partie opérative :

| Processeurs | Mouvement | Actionneur | Pré-actionneur | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poche | - Translation verticale | - Moteur M1 à deux sens de marches | KMH KMB | h b |
|  | - Translation horizontale | - Moteur inverseur frein M2 | KMD KMG | d g |
|  | - Basculement | - Vérin C3 | Distributeur 5-2 électrique/électrique M3 : - 14M3 ( Sortie) - 12M3 ( Rentrée) | l31 l30 |
| Injecteur | - Injection | - Vérin C1 | Distributeur 5-2 électrique/électrique M1 : - 14M1 ( Sortie) - 12M1 ( Rentrée) | l10 l11 |
| Moule | - Fermeture du moule - Ouverture du moule | - Vérin C2 | Distributeur 5-2 électrique/électrique M2 : - 14M2 ( Sortie) - 12M2 ( Rentrée) | l21 l20 |
| avertisseur | Déclenchement de l’avertisseur sonore | AS | AS | S : Arrêt de l’avertisseur. |
| dcy : Départ cycle |

V- Fonctionnement de l’embrayage - frein :

Pour assurer la translation horizontale du chariot porte poche, ce dernier est équipé d’un moteur embrayage-frein dont le fonctionnement est le suivant :

- Déplacement à droite : Lorsque les bobines  B1 et B3 sont excitées, la cloche (8) applique l’effort presseur sur les disques embrayages (9+42) d’ou la transmission  du mouvement est à travers la chaîne (37).

- Déplacement à gauche : Lorsque les bobines  B2 et B3 sont excitées la cloche (8) applique l’effort presseur sur les disques embrayages (9+42) ce qui provoque la transmission  du mouvement  à travers le couple d’engrenages(13,29).

L’arrêt en translation du chariot est assurée par un frein éléctro-magnétique commandé par la bobine B3

VI- Description fonctionnelle :

VII- ETUDE DE L’ETAGE DE MISE EN FORME

Etude de l’amplificateur

Nomenclature :

| 3 | 1 | Garniture | 46 | 1 | Plateau récepteur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | Armature | 45 | 1 | Plateau moteur |
| 21 | 1 | Ressort | 44 | 1 | Arbre moteur |
| 20 | 1 | Plaquette | 43 | 1 | Clavette parallèle |
| 19 | 1 | Disque | 42 | 10 | Disque |
| 18 | 1 | Plaquette | 41 | 1 | Vis de pression |
| 17 | 1 | Couvercle | 40 | 1 | Joint à lèvre |
| 16 | 1 | Boîtier | 39 | 1 | Cales clinquants |
| 15 | 2 | Roulement à aiguilles | 38 | 1 | Garniture |
| 14 | 1 | Anneau élastique pour arbre | 37 | 1 | Chaîne |
| 13 | 1 | Roue dentée | 36 | 1 | Clavette parallèle |
| 12 | 2 | Cloche | 35 | 1 | Roue dentée |
| 11 | 1 | Couvercle | 34 | 1 | Bâti |
| 10 | 2 | Armature | 33 | 1 | Arbre de sortie |
| 9 | 12 | Disque | 32 | 1 | Roue creuse |
| 8 | 1 | Cloche | 31 | 1 | Clavette parallèle |
| 7 | 2 | Support | 30 | 1 | Arbre (vis sans fin) |
| 6 | 2 | Bague | 29 | 1 | Roue dentée |
| 5 | 1 | Roue dentée | 28 | 1 | bague |
| 4 | 1 | Bague | 27 | 1 | Roulement 25 BC 03 |
| 3 | 1 | Roulement 20 BC 02 | 26 | 1 | Rondelle frein |
| 2 | 1 | Boîtier | 25 | 1 | Roue à encoches |
| 1 | 1 | Arbre d’entrée | 24 | 1 | Roue à encoches |
| Rep | Nbre | Désignation | Rep | Nbre | Désignation |

Dessin de définition de la bague (6) :

# Text boxes

Roue dentée

Poche

Entonnoir

Crémaillère

l20        l21

d

g

b

h

Roue dentée

Creuset

M2 Moteur réducteur

réducteur frein

M2 Moteur embrayage- frein

(déplacement latéral)

C3 Vérin de basculement

De la poche

Moule

C2 Vérin de

Fermeture de

la moule

C1 Vérin d’injection

Vérin simple effet

Trappe

VT

Flotteur

Ouvrir le moule

Moule ouvert

10

Translater la poche  à droite

Remonter la poche

Poche à droite

9

Poche en position haute

8

Translater la poche  à gauche

Remontée effectuée

4

7 secondes écoulées

Remonter la poche

3

Faire fonctionner l’avertisseur sonore

Injecter le métal dans le moule et basculer la poche

Vider la poche dans le moule

Faire descendre la poche

Poche en attente au dessus du creuset.

1 minute écoulée

Attente

Arrêter l’avertisseur sonore

14

13

Translater la poche  à droite

12

Métal injecté et poche fermé

7

Coulée effectuée

6

Poche en position basse

5

Attente de 2s

2 seconde écoulées

moule fermé

11

Poche en attente au dessus de la presse et moule ouvert

Poche au dessus de la presse et moule fermé.

Poche dans le creuset

Attente de 7 s

2

0

Départ cycle et conditions initiales remplies

Faire descendre la poche et     fermer  le moule.

1

VS2

VS1

Poutre en flexion

Vis  hexagonal

Rondelle grower

Ecrou hexagonal

Vis de pression

Clavette parallèle

a