| Nom & Prénom :………………….…………………. | Classe : ………… N° : … |
| --- | --- |

AUTOMATIQUE   ( 10 points )

A-1/ En se référant au  dossier technique (description de fonctionnement et au tableau des choix technologiques), Compléter le GRAFCET de point de vue partie commande. ( 3 points )   0.1X30

A-2/  On donne les affectations suivantes pour API AEG 020

| Etape | AEG | Etape | AEG | Entrées | AEG | Entrées | AEG | Sortie | AEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N°0 | M128 | N°10 | M4 | h | I1 | g | I5 | 14M1 | Q1 |
| N°1 | M1 | N°11 | M5 | l21 | I2 | b | I6 | KMH | Q2 |
| N°4 | M2 | N°12 | M6 | S | I3 | L31 | I7 | 12M2 | Q3 |
| N°5 | M3 | N°14 | M7 | l20 | I4 | d | I8 | T | Q4 |

Compléter la programmation des étapes suivantes :   ( 3 points )

| Titres | Instructions | Titres | Instructions | Titres | Instructions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /1 Activation M128 |  | /1 Activation M3 |  |  |  |
|  |  |  |  | /0.5 Désactivation M5 |  |
|  |  |  |  | /0.5 Désactivation M2 |  |

A-3/  Etude du système de remplissage du creuset     ( 4 points )

On donne le GRAFCET de point de vue PC du dispositif

de remplissage du creuset , les affectations des entrées-sorties

ainsi que le programme en Mikropascal  incomplet :

ELECTROTECHNIQUE  : ( 10 POints)

B-1/ Etude du hacheur série du moteur d’entraînement vertical : ( 4 points )

Le moteur d’entraînement vertical  M1 à courant continu est alimenté à travers un hacheur série.

On utilise un oscilloscope dont les deux voies ( Y1 , Y2 )  branchées comme l’indique la figure ci-dessus .

La résistance ( r ) a pour valeur 10Ω .

1/ Que représente H ?

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

On prend la fréquence de hachage f = 125 Hz ; U =120V ; α = 0,375 ; l’inductance L est

suffisamment importante pour considéré que le courant i est parfaitement lissé et i = <i> = I = 5A

2/ Dans l’oscillogramme ci-dessous , représenter la tension uc ( voie Y1 ) et l’image du courant r.i

( voie Y2 ) . placer aussi les instants αT et T .

/1.5

Expliquer le traçage par calcul .

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………................../0.5

3/ Calculer < uc > et < i > .

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………/1

…………………………………………………………………………………………………………………….

4/ Compléter le tableau suivant par ( X )

|  | H | D |
| --- | --- | --- |
| 0 t αT | Contact ouvert | …. | Contact ouvert | … |
|  | Contact fermé |  | Contact fermé |  |
| αT t T | Contact ouvert |  | Contact ouvert |  |
|  | Contact fermé |  | Contact fermé |  |

B-2/ Etude du moteur d’entraînement horizontal : ( 6 points )

L’entraînement horizontale est assurée par un moteur à courant continu à aimant permanent .I'induit en charge absorbe un courant Ia = 5A

sous une tension U = 32V avec une résistance Ra = 0.6Ω ,les pértes dite constantes Pc = 15W

il tourne à une vitesse n = 1000 tr/mn .    La réaction magnétique de l'induit est négligée .

1/ Montrer que le couple électromagnétique Te = ( NΦU/2πR ) – ((NΦ)2 / 2πR )n :

……………………………………………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………………………….…………………..

………………………………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….…/1

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2/ Si on veut limiter le courant de démarrage à 2 fois le courant en charge, calculer la

valeur de la résistance de démarrage qu'il faut insérer en série avec l'induit au moment

de démarrage .

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….……/1

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

3/ Calculer la f.c.é.m du moteur :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

4/ Calculer la puissance absorbée par le moteur Pa :.

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

5/ Calculer la puissance électrique utile Péu :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

…………………………………………………………………………………………………………………

6/ Calculer le couple électromagnétique Te :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

7/ Calculer le couple des pertes Tc :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

8/ Calculer le rendement du moteur η :

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………/0.5

9/ Pour une vitesse de 1100 tr/mn calculer la nouvelle f.c.é.m :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………/1

…………………………………………………………………………………………………………………..

# Text boxes

0

2

u

Tension de réseau

Ua

M

Th4

Th2

Th1

Th3

8

4

KMH

3

7

KMB

14

13

12

6

5

11

g . l21

10

9

1

/0.5

Voie1 : 20V / Carreaux

Voie2 : 10V / Carreaux

Base de temps

1ms / Carreaux

On demande de compléter le programme compatible avec un PIC16F84A

AS : RA0

12M4 : RA1

l40 :  RB1

p :  RB2

v :  RB0

x0 : Etape N°0

x1 : Etape N°1

x2 : Etape N°2

program Remplissage_creuset;                                /0.25 x 8

var x0,x1,x2,t :byte;

const pause=5000;

begin

x0:=1;x1:=0;x2:=0;

trisa:=………………;

trisb:=………………;

porta:=0;

while true do

begin

if ((................) and (portb.0=1))  .............

begin

x0:=0;x1:=1;

end;

if ((x1=1) and (t=1)) then

begin

x1:=0;x2:=1;

end;

if ((.................) and (..........................)and (portb.2=1))  then

begin

x2:=0;x0:=1;

end;

................(x1=1) then porta.0:=1

............... porta.0:=0;

if (x2=1) then porta.1:=1

else porta.1:=0;

if x1=0 then t:=0 else

begin

t:=0; vdelay_ms(pause);

t:=1;

end;

end;

end.