| 01 01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 01 01 01 01 01 01 01 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 01 نظافة الورقة | الجزءالاول: المنتج: مروحة كهربائية: قررت مؤسسة صناعية صنع مروحة كهربائية لتهوئة وتجديد الهواء داخل الغرفة او المكاتب.تصنع المروحة وفق كراس الشروط الاتي: 1- سرعة تدفق الهواء 2000 م3 في الساعة ± 10م3 في الساعة 2- تشتغل بطاقة كهربائية مترددة 220 V ± 15 V 3- زاوية الدوران لتوزيع الهواء على كامل الغرفة 120º ± 10º 4- الحجم 140×63×63 صم ± 1صم 5- الوزن 6.5كغ ± 0.5كغ 6- قاعدة ذات أربعة عجلات لتسهيل الحركة وسرعة النقل 7 - تعمل بدون ضجيج وتستهلك القليل من الطاقة 8- تشغل وتعدل سرعتها بواسطة اداة تحكم عن بعد تعمل بالاشعة تحت الحمراء على مسافة 7م ± 1م. 9- يصنع الهيكل الخارجي من البلاستيك لضمان سلامة جيدة للمستعمل. 10- ثمن الجهاز 36د ± 1د س1- ماذا تمثل الصورة رقم2: تمثل ............... وتحتوي على (عنصر باث )او (عنصر تقبل). س2- أتمم اداة التعبير الوظيفي مستعينا بالعناصر التالية: العين – الطاقة الكهربائية – الهواء داخل الغرفة – الحماية – الثمن – جهاز التحكم وت1 ور وت2 وت6 وت3 وت5 وت4 س3) أتمم جدول تحديد خاصيات وظائف الخدمات: الرمز الوظيفة المعيار مستوى المعيار الليونة ور تمكن المروحة الكهربائية ............................... ............................................................... تدفق الهواء .......... ............ .............. ............ 10º وت2 تعجب المروحة الكهربائية عين الناظر الشكل .............. ............... ................ 6.5كغ ............. وت3 ................................................................. الجهد .................... ............. وت4 تتوفر بالمروحة الكهربائية كامل شروط الحماية ............... .................. وت5 نتحكم في المروحة الكهربائية بواسطة أداة تحكم عن بعد مسافة التحكم ............. ............ س4) بعد عملية الصنع تبين أن زاوية توزيع الهواء تبلغ 109º . هل هذه الزاوية مطابقة لكراس الشروط الوظيفي؟... علل جوابك: .................................................................................. الجزءالثاني: يتمحور حول وسائل الحماية داخل شبكة كهربائية منزلية س1) تأمل الدارة جيدا،ثم أتمم الجدول بما يناسب تيار فارقي I U عام/جزئي التسمية 1 2 3 4 5 س2) أيهما أفضل القاطع الالي أم الفارقي ؟ علل جوابك: ..................................................... .............................................................................................................. الجزءالثالث: يتمحور حول أهمية السلك الارضي داخل الشبكة الكهربائية المنزلية. س: المطلوب تأمل الصور جيدا وأجيب عن الاسئلة المصاحبة لكل صورة( مع شطب العبارة الزائدة): *ألاحظ عدم وجود أو وجود سلك أرضي. * الشخص يتكهرب أو لا يتكهرب * أرسم مسار التيار الكهربائي باللون الازرق ملاحظة: هناك تسرب كهرباء داخل الهيكل المعدني *ألاحظ عدم وجود أو وجود سلك أرضي. * الشخص1 يتكهرب أو لا يتكهرب * الشخص2 يتكهرب أو لا يتكهرب * أرسم مسار التيار الكهربائي باللون الازرق ملاحظة : السلك الارضي سليم مع وجود تسرب كهربائي * عندما يتكهرب الشخص يسري التيار مباشرة الى الرأس * عندما يتكهرب الشخص يسري التيار مباشرة الى العضو الذي يحتك مع الارض. * مالفرق بين الصورة الاولى والثانية؟ ...................... .................................. .................................. (( ( (( .. لا تتسرّع... * عملا موفقا*. |
| --- | --- |

# Text boxes

المدرسة الاعدادية

محمود المسعدي

سبيبة

إعداد: أساتذة التكنولوجيا

فرض تأليفي عدد01

التربية التكنولوجية

ديسمبر  2011

** التوقيت: 60دق**

الاسم: ............

اللقب: ...........

القسم: 8أساسي ..

..............

الحماية

جهاز التحكم

الثمن

..............

المستعمل

الهواء داخل

الغرفة

المروحة

الكهربائية