Chapitre A3                                           LOGIQUE SEQUENTIELLE

Leçon A3-1                                                            Les bascules

# A/- Mise en situation :

Activité de découverte :

1/- Mettre le système en œuvre et compléter la table de

vérité suivante :

| S2 | S1 | Mn | Mn+1 | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  | Mémorisation de l’arrêt (Sortie à l’état 0) |
| 0 | 1 | 0 |  | Mise en marche |
| 0 | 0 | 1 |  | Mémorisation de la marche (Sortie à l’état 1) |
| 1 | 0 | 1 |  | Mise à l’arrêt |
| 1 | 1 |  |  |  |

2/- Compléter les phrases ci-dessous par les termes suivants :

(mémorisée, différents, 1 et 0).

- Pour un même état des entrées  S1 = S2 = 0 , nous avons

deux états …………...….……. de la sortie : en marche M = ….... ou à l’arrêt M = …....

- La consigne de mise en marche ou de l’arrêt a donc été …………………………

B/- Etude des bascules :

B-1/- Rappel sur la fonction mémoire :

1/- Introduction :

Dans un système combinatoire les sorties dépendent uniquement

de la ………………… des variables d’entrée, alors que dans un système

séquentiel, l’état des sorties dépend à la fois des combinaisons

des variables d’entrée et de l’état ……………….... des sorties.

2/- Définition :

La fonction mémoire est un opérateur logique séquentiel, elle est commandée par deux entrées (S et R) et possède une sortie (Q). Elle mémorise continuellement dans le temps la dernière information reçue

(soit 1 soit 0).

3/- Symbole :

4/- Différents types de mémoires :

La présence simultanée des deux informations d’enclenchement ( ε ) et de déclenchement ( δ ) permet de distinguer deux types de mémoires :

a/- Mémoire à marche prioritaire :

Dans le cas où l’action est simultanée sur les deux boutons poussoirs « marche » et « arrêt », on aura  la ………………; la mémoire est appelée à …………………………......

- Réaliser l’activité 1  du manuel d’activités TP A3-1 page 24.

b/-  Mémoire à arrêt prioritaire :

Dans le cas où l’action est simultanée sur les deux boutons poussoirs « marche » et « arrêt », on aura …………;  la mémoire est appelée à …………………………......

- Réaliser l’activité 2  du manuel d’activités TP A3-1 page 25.

B-2/- Les bascules:

I/- Bascule RS asynchrone :

1/- Définition :

La bascule RS est une mémoire bistable commandée par deux entrées (S et R), elle possède deux sorties Q et Q  L’entrée S permet la mise à 1 de la sortie Q (enclenchement ε), R permet sa mise à 0 (déclenchement δ).

L’action simultanée (S = R = 1) donne un état ………………………

2/- Symbole :

3/- Exemple de circuit intégré : (voir manuel de cours page 57).

4/- Etude d’une bascule RS asynchrone :

a/- Montage : A l’aide du simulateur logique ou à partir du logiciel «Workbench» sous «Windows», réaliser le montage suivant :

b/- Table de vérité :  Mettre le montage en œuvre  et remplir  le       c/- Table de vérité simplifié :

tableau suivant :

| R | S | Qn+1 | Symbole |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |

d/- Equations : Etablir l’équation de la sortie Qn+1 dans les deux cas suivant :                                                       	 - Marche prioritaire                                                   - Arrêt prioritaire

e/ Logigrammes :

e-1/- Ecrire l’équation de la sortie Qn+1 (marche                       e-2/- Ecrire l’équation de la sortie Qn+1 (arrêt

prioritaire) en utilisant que des opérateurs NAND                  prioritaire) en utilisant que des opérateurs NI

à deux entrées, puis compléter son logigramme.                      à deux entrées, puis compléter son logigramme.

………………………………………………..                          ………………………………………………..

………………………………………………..                          ………………………………………………..

5/-Chronogrammes :

Compléter les chronogrammes ci-dessous sachant qu’à l’instant t = 0 on a Qn = 0 pour :

a/ Marche prioritaire                                                                     b/ Arrêt prioritaire :

- Réaliser l’activité 3  du manuel d’activités TP A3-1 page 26.

II/- Bascules synchrones :

1/- Définition :

Le changement d’état d’une bascule synchrone dépend de l’état des entrées de commande à la présence d’un signal actif de synchronisation appelé signal …………….. (H ou Cp ou T). Une bascule synchrone peut être commandée en mode …………………...

2/- Mode d’action du signal d’horloge :

Il existe quatre modes d’action du signal d’horloge :

| Désignation | Niveau haut | Niveau bas | Front descendant | Front montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole |  |  |  |  |

3/- Bascule synchrone RSH :

a/- Symboles :

b/- Etude d’une bascule RSH :

b-1/- Montage : A l’aide du simulateur logique , réaliser le montage suivant :

b-2/- Table de vérité :  Mettre le montage en œuvre  b- 3/- Table de vérité symbolique simplifiée :

et remplir le tableau suivant :

| R | S | Qn | Qn+1 | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |

b-4/- Equation de la sortie Qn+1.

b-5/- Diagramme de fluence :

b-6/- Logigramme :

Ecrire l’équation de la sortie Qn+1 en utilisant que des opérateurs NAND à deux entrées, puis compléter

son logigramme.

………………………………………………..

………………………………………………..

………………………………………………..

b-7/- Chronogrammes :

Compléter les chronogrammes ci-dessous sachant que H est à front montant et qu’à l’instant t = 0 on a Qn = 0.

- Réaliser l’activité 4  du manuel d’activités TP A3-1 page 26.

4/- Bascule synchrone JK :

a/- Définition :

La bascule JK est une mémoire bistable possède deux entrées J (entrée d’enclenchement :) et K (entrée de déclenchement :) et une entrée d’horloge H. Cette bascule élimine la condition indéterminée de la bascule RS; en effet si J = K = 1, on aura Qn+1 =  …..….

b/- Symboles :

c/- Etude d’une bascule JK :

c-1/- Montage : A l’aide du simulateur logique ou à partir du logiciel «Workbench» sous «Windows», réaliser le montage suivant :

c-2/- Table de vérité : Mettre le montage en œuvre              c- 3/- Table de vérité symbolique simplifiée :

et remplir le tableau suivant :

| J | K | Qn | Qn+1 | Symbole |
| --- | --- | --- | --- | --- |

c-4/- Diagramme de fluence :

c-5/- Equation de la sortie Qn+1.

c-6/- Chronogrammes :

Compléter les chronogrammes ci-dessous sachant que H est à front montant et qu’à l’instant t = 0 on a Qn = 0.

- Réaliser l’activité 5 du manuel d’activités TP A3-1 page 27.

5/- Bascule synchrone D :

a/- Définition :

La bascule D est une mémoire bistable commandée par une seule entrée D. Elle recopie la valeur de D sur Q à chaque front du signal d’horloge H.

b/- Symboles :

.

c/- Etude d’une bascule D :

c-1/- Montage : A partir du logiciel  «Workbench» sous «Windows», réaliser le montage suivant :

c-2/- Table de vérité : Mettre le montage en œuvre              c- 3/- Table de vérité symbolique simplifiée :

et remplir le tableau suivant :

| D | Qn | Qn+1 | Symbole |
| --- | --- | --- | --- |

c-4/- Diagramme de fluence :

c-5/- Equation de la sortie Qn+1.

c-6/- Chronogrammes :

Compléter les chronogrammes suivant, sachant que H est à front descendant et les entrées de forçage sont à niveau bas et qu’à l’instant t = 0 on a Qn = 0.

Mode de

Fonctionnement :

- Réaliser l’activité 6  du manuel d’activités TP A3-1 page 29.

6/- Bascule synchrone T :

a/- Définition :

Cette bascule est commandée par une seule entrée T (Timing), elle change d’état à chaque front du signal d’horloge.

b/- Symboles :

c/- Etude d’une bascule T :

c-1/- Montage : A l’aide du simulateur logique ou à partir du logiciel «Workbench» sous «Windows», réaliser le montage suivant :

c-2/- Table de vérité symbolique:                                          c-3/- Diagramme de fluence :

c-4/- Equation de la sortie Qn+1.

c-5/- Chronogrammes :

Compléter les chronogrammes ci-dessous sachant que H est à front montant et qu’à l’instant t = 0 on a Qn = 0.

C- Evaluations :

Eval 1 : Faire les exercices d’applications du manuel de cours pages 66 et 67.

Eval 2 : Transformer une bascule JK en D puis en T.

Eval 3 : Transformer une bascule D en T.

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………...

# Text boxes

R

&

&

S

T

R

R

+ Vcc

Qn

Qn

Sortie : Q

Système

combinatoire

Entrée de déclenchement : R

(ou de mise à 0)

# Système séquentiel

Retard

H1

Entrée d’enclenchement : S

(ou de mise à 1)

H2

S1

S3

S2

Qn

J         Q

H

K        Q

R

S

D

&

H

R

R

+ Vcc

Qn

Qn+1 = …………………………

Qn

Qn+1 = ……………………………

Qn

Qn+1

0

1

0          1

| T | Qn | Qn+1 | Symbole |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

S   Q

T

R  Q

Bascule synchrone T

à front ………….…………

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone T

à front …………………….

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone T

à front …………….………

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

R

H

S    Q

T

R   Q

S    Q

T

R   Q

Qn

t

Qn

+ Vcc

Q

Qn

Qn

S        Q

H

R       Q

R

S

Qn

R S

Qn+1

Qn

0

1

: ………………………………

: ………………………………

1 : ……………………………..

0 : ……………………………..

| Qn | R | S | Qn+1 | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |

Q

Q

S

R

t

R

t

D

t

H

t

1

Mémoire élémentaire

Qn+1

S1 S2

S

Qn

J        Q

H

K       Q

R

D   S   Q

H

R   Q

t

t

R

S

R

t

1

1

R

S

&

&

&

&

00       01        11       10

Qn+1 = …………………………

R S

Qn+1

R

t

S

Qn+1

t

t

R

t

S

Qn+1

0

1

00       01        11       10

H

t

Qn+1

R

T

1

0

Qn

Qn

# H

………………………….………………..

0

S   SD  Q

H

R   RD Q

S    SD Q

H

R  RD  Q

S        Q

H

R        Q

Bascule synchrone RSH

à front …………………….

SD et RD sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone RSH

agissant à niveau …..……..

appelée aussi bascule à verrouillage.

&

H Qn

R S

Bascule synchrone RSH

à front …………………….

SD et RD sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone RSH

à front …………………….

SD et RD sont des entrées de

forçage à niveau ………….

S   SD  Q

H

R  RD  Q

Qn+1

00

01

11

10

00       01        11       10

S

0

S

J

K

Qn+1 =  ……………….…………..

H

| H | Qn | R | S | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 0 | 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 |  |

R

S

Q

t

t

R

t

S

Qn+1

t

H

N.B :  Lorsque le changement d’état du signal d’entrée se coïncide avec le front du signal d’horloge, on prend la valeur d’état immédiatement précédente de cette entrée.

Bascule synchrone JK

à front ……………….……

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone JK

à front …………………….

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone JK

à front …...………..………

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone JK

agissant à niveau……..…...

J        Q

H

K        Q

J    S    Q

H

K   R   Q

J     S   Q

H

K  R   Q

J    S    Q

H

K   R   Q

| Mode synchrone |
| --- |
| S | R | H | J | K | Qn | Qn+1 |
| 1 | 1 | 0 | x | x | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 | x | x | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| Mode asynchrone |
| 1 | 0 | x | x | x | x |  |
| 0 | 1 | x | x | x | x |  |
| 0 | 0 | x | x | x | x |  |

1

J K

Qn+1

0

1

00       01        11       10

Qn+1 = …………………………………….

Qn

S

R

R

………………………….………………..

+ Vcc

0

1

t

J

t

H

t

Qn+1

R

R

K

t

+ Vcc

D

Qn+1 = ………………

Qn

Qn+1

0

1

0          1

R

| S | R | H | D | Qn | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | x | x |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |

D   S    Q

H

R   Q

D   S    Q

H

R   Q

D   S    Q

H

R   Q

D        Q

H

Q

Bascule synchrone D

agissant à niveau ..….…….

Bascule synchrone D

à front …………….………

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone D

à front …………………….

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….

Bascule synchrone D

à front ………….…………

S et R sont des entrées de

forçage à niveau ………….