Chapitre A4                                    LES MICROCONTROLEURS

# Leçon A4-2                                 Mise en œuvre des outils de programmation des PIC

# A/- Mise en situation :

Activité de découverte :

A partir du logiciel « ISIS », ouvrir le fichier « Activité A4-2 ».

- Comparer les schémas des deux montages.

………………………………………………………………………………………………………………………

- Lancer la simulation.

- Manipuler les interrupteurs S1 et S2 et remplir la table de vérité correspondante à chaque montage puis déterminer les équations logiques des sorties.

Montage A                                                                          Montage B

| S1 | S2 | H1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| S1 | S2 | H2 |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |

- Donner le nom de la fonction réalisée par chaque circuit.

Montage A : Fonction ………….                                 Montage B : Fonction ………….

- Donner la référence des circuits réalisant chaque montage.

Circuit A : ……………….                                           Circuit B : ……………….

- Conclure ?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

B/- Mise en œuvre des outils de programmation des PIC :

I/- Introduction :

La mise en œuvre d’une application à base de microcontrôleur, consiste à transcrire un cahier des charges en un programme codé, puis à le transférer dans un composant électronique, appelé microcontrôleur.

Pour ce faire, divers outils de développement, sont mis à la disposition du concepteur.

Parmi ces outils, on cite :

- La programmation bas niveau : assembleur.

- La programmation mettant en œuvre un langage évolué : langage C,, Java, Delphi, Pascal, etc…

- La programmation graphique : basée sur l’interconnexion graphique de symboles ou modules « algorigrammes, GRAFCET et autres… ».

II/- Programmation graphique :

1/- Parcours à suivre : La programmation d’un microcontrôleur nécessite le passage par les étapes suivantes :

2/- Notion d’algorithme :

Un algorithme est une suite ordonnée d’actions que doit réaliser un processus de commande pour aboutir à un résultat fixé d’avance. Cette suite d’opérations sera décomposée en actions élémentaires ou instructions. Un algorithme peut être :

- Représenté, graphiquement par un algorigramme (organigramme) ou GRAFCET.

- Ecrit sous forme littérale, avec un  langage algorithmique.

3/- Algorigramme :

L’algorigramme ou l’organigramme  est une représentation graphique normalisée ( NF Z 67-010 ), utilisée

pour analyser ou décoder le problème à résoudre.

a/- Exemple :

b/- Principaux symboles utilisés :

La représentation des algorigrammes est normalisée. Elle comporte plusieurs éléments de base. On se limitera à  l’utilisation des éléments suivants :

| Symbole | Désignation | Symbole | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
|  | …………………………………… …………………………………… |  | Entrée - sortie : cet élément représente les lecture en entrée et écriture en sortie. |
|  | Symbole général pour tout type d’action : faire une opération arithmétique (+,-) ou logique (OU, XOR, NON, ET) sur des variables, incrémenter un nombre, … |  | Condition : Cet élément représente un test effectué dont on peut dire que le résultat est vrai ou faux. |
|  | Sous – programme portion de programme considérée comme une opération simple. |  | Commentaire : symbole utilisé pour donner des indications marginales. |

c/- Structures algorithmiques usuelles :

c-1/- Les structures alternatives de base :

Selon l’état de la condition, deux traitements distincts sont possibles.

| Symbole | Langage algorithmique | Symbole | Langage algorithmique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Si condition ALORS …………... SINON …………... FinSi | Si l’action 2 est vide : | Si condition ALORS …………... SINON …………... FinSi |

- Réaliser les activités 2 et 3 du manuel d’activités TPA4-2 page 52.

c-2/- Les structures itératives ou répétitives :

Ces structures, permettent d’exécuter plusieurs fois une séquence d’instructions.

| Symbole | Langage algorithmique |
| --- | --- |
|  | i : entier i ...................................... Pour i variant de <……………………….> jusqu’à <……………………….> par pas de < n > FAIRE ……………………. FINFAIRE |

- Réaliser l’activité 4 du manuel d’activités TPA4-2 page 53 .

III/- Logiciels d’aide à la mise en œuvre des microcontrôleurs :

1/- Logiciel « Logipic » :

Ce logiciel permet de programmer les microcontrôleurs PIC d’une manière simple. Il s’agit d’une programmation de type algorigramme.

- En utilisant le mini-guide fourni par le professeur, éditer l’algorigramme de l’activité 2 sous

« Logipic » après avoir affecté l’entrée et la sortie aux broches choisies du port A.

|  | Broche microcontrôleur |
| --- | --- |
| Entrée S | ……………. |
| Sortie H | ……………. |

- Enregistrer le fichier sous le nom « OUI » dans un dossier nommé « 3ST…-G...».

- Configurer puis compiler.

- Simuler le montage par le logiciel « ISIS ».

2/- Logiciel « LogicPIC » :

Ce logiciel permet de programmer des équations logiques. Ce logiciel est destiné au microcontrôleur de Microchip et spécialement au 16F84.

- En utilisant le mini-guide fourni par le professeur, programmer l’équation H = S sur « LogicPIC ».

- Enregistrer le fichier sous le nom « OUI 1 » dans un dossier nommé « 3ST…-G...».

- Compiler.

- Simuler le montage par le logiciel « ISIS ».

C/- Evaluation :

1/- A partir des algorigrammes ci-dessous, déterminer les équations de la sortie H en fonction des entrées

S1 et S2.

2/- Faire les exercices 1, 2 et 5 du manuel de cours pages 140 et141.

# Text boxes

Si

i i + n

……………

i valeur initiale

# μ C

Fin

commentaire

#### H=1

#### H=0

FinSi

Début

Alors

Transférer

Assembler

&

Compiler

S1 = 1

#### S2=1

#### S1=1

#### H=1

#### H=0

i valeur finale

……………

H = ………………………………………….

H = 0

H = ………………………………………….

H1 = …………….

Début

H = 1

Si

Fin

……………

Si non

Condition

Action 1

FinSi

# CdCF

Action 2

Editer :

- Algorithme

- GRAFCET

- Algorigramme

Simuler

Alors

Afficher  sortie

…………………….

Si

Si non

Condition

H2 = …………….

Action 1

S2 = 1

…………………….

#### S2=1

#### S1=1