| LYCEE EL MAY JERBA | EXAMEN TP | ANNEE SCOLAIRE 2011/2012 |
| --- | --- | --- |
| 4éme sc Tech |  |  |
| NOM :…………………………..PRENOM :…………………………………… |

Le système étudié est le monte charge

MISE EN SITUATION

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME

Au repos la cabine du monte charge doit être à l’étage 0

- L’appel de l’étage 2 ( ae2 ) provoque la montée de la cabine jusqu’à S2 , la descente s’effectue après 20 secondes .

- L’appel de l’étage 1 ( ae1 ) permet la montée de la cabine jusqu’à S1 , la descente s’effectue à l’action  du bouton ( ae0 ) .

# DESCRIPTION DE LA PARTIE COMMANDE

- Le monte charge est équipé d’un moteur à courant continu à excitation indépendante à deux sens de rotation commandé par deux contacteurs :

*KM1 : commande la montée

*KM2 : commande la descente

- Trois lampes de signalisation H0 , H1  et H2 indiquant la présence de la cabine à l’étage correspondant

| N° Etapes | Mémoire AEG | Entrée système | Entrée AEG | Sortie système | Sortie AEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M128 | S0 | I1 | H0 | Q1 |
| 1 | M1 | S1 | I2 | H1 | Q2 |
| 2 | M2 | S2 | I3 | H2 | Q3 |
| 3 | M3 | ae0 | I4 | KM1 | Q4 |
| 4 | M4 | ae1 | I5 | KM2 | Q5 |
| 5 | M5 | ae2 | I6 | T | T1 |

En se referant au dossier technique ,compléter le GRAFCET de point de vue  PC

En se referant au GRAFCET PC et au tableau des affectations, compléter le GRAFCET codé automate

En tenant compte des règles d’activation et de désactivation, compléter le programme ci-dessous

| Titres | Adresses | Instructions | Titres | Adresses | Instructions |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activation de M1 | 1 |  | Activation de M5 | 27 |  |
|  | 2 |  |  | 28 |  |
|  | 3 |  |  | 29 |  |
|  | 4 |  | Désactivation | 30 |  |
| Désactivation de M1 | 5 |  | de M5 | 31 |  |
|  | 6 |  | Activation de M128 | 32 |  |
| Activation de M2 | 7 |  |  | 33 |  |
|  | 8 |  |  | 34 |  |
|  | 9 |  | Désactivation de M128 | 35 |  |
| Désactivation de M2 | 10 |  |  | 36 |  |
|  | 11 |  |  | 37 |  |
| Activation de M3 | 12 |  | Sortie Q1 | 38 |  |
|  | 13 |  |  | 39 |  |
|  | 14 |  | Sortie Q4 | 40 |  |
|  | 15 |  |  | 41 |  |
|  | 16 |  |  | 42 |  |
|  | 17 |  | Sortie Q2 | 43 |  |
|  | 18 |  |  | 44 |  |
| Désactivation de M3 | 19 |  | Temporisateur T1 | 45 |  |
|  | 20 |  |  | 46 |  |
| Activation de M4 | 21 |  | Sortie Q3 | 47 |  |
|  | 22 |  |  | 48 |  |
|  | 23 |  | Sortie Q5 | 49 |  |
|  | 24 |  |  | 50 |  |
| Désactivation | 25 |  | Fin de programme | 51 |  |
| de M4 | 26 |  |  |  |  |

On utilisant le logiciel AKL réaliser le programme , le simuler le transférer sur un automate AEG 020 et le tester sur le système monte-charge

# Text boxes

Etage 2 ( ae2 – H2 )

V

Moteur

S2

Etage 1 ( ae1 – H1 )

S1

Etage 0 ( ae0 – H0 )

S0

Boîtier support