1 - Présentation du mécanisme de transmission:

Le dessin d’ensemble, donné à la page (3), représente un mécanisme de transmission utilisé pour entraîner un convoyeur à chaînes. Le baladeur (33) est représenté, dans une demi vue (en haut), en contact avec la poulie (35) : (pièce tournante) et dans l’autre demi vue (en bas) en contact avec le couvercle (18) :(pièce fixe).

La transmission de mouvement est assurée par un système poulies et courroie {(52)-(35)-(36)}, un système pignon et chaîne {(23)-(19)-(23)} et en fin un système d’engrenage {(13)-(2)}.

2 – Analyse fonctionnelle :

a – En se référant au dessin d’ensemble du mécanisme de transmission, indiquer ci-dessous les solutions technologiques adoptées pour assurer les fonctions techniques et inversement :

b – Schéma cinématique :

- Compléter le schéma cinématique du mécanisme dans les deux positions.

- Compléter la représentation de baladeur (33) et le ressort (42) dans la position 2

- Compléter la chaîne cinématique relative à chaque position.

3 – Analyse des solutions technologiques S1 et S2adoptées aux fonctions FT2 et FT3:

a - Indiquer  les composants assurant les fonctions techniques suivantes :

Le volant encastré à l’arbre moteur (vilebrequin) est en rotation permanente.

* Si la pédale d’embrayage est relâchée : le ressort de pression pousse  le plateau de serrage contre le disque d’embrayage et le volant.  Le phénomène de friction permet à l’arbre récepteur de tourner au glissement prés, à la même vitesse que l’arbre moteur.

* Si la pédale d’embrayage est enfoncée : le plateau de serrage est reculé par l’action du levier, le ressort est comprime et le disque d’embrayage est alors libéré.

a- l’entraînement en rotation de l’arbre récepteur est-il :	 (Barrer ce qui est faux)

-      progressif      ou      instantané   .          -          par obstacles     ou    par adhérence   .

b- Quel est  type de la liaison entre le disque d’embrayage et l’arbre récepteur.  Par quoi est-elle assurée ?

……………………………………………………………………………………...…………………………………….

c- Quel est le rôle des ressorts de pression …………………………………………………………………………………………………………………………..

h- Quel est le type de commande de cet embrayage ? ………………………………………………………………………………………………………………..…………

d- À partir du dessin ci-dessus :

- Relever les rayons « R » et « r » de la surface de contact (friction). R = ………      r = ………….

- Déterminer le nombre de surfaces de contact « n » :	 n = …..

e- A partir des caractéristiques relevées dans la question précédente et sachant que :

- L’effort presseur  crée par les ressorts de pression est   N = 500N.

- Le coefficient  de frottement entre les surfaces de friction est f = 0.45

- L’expression du couple à transmettre pour une friction plane est Ct : (

Calculer le couple transmissible par cet embrayage Ct

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Description – fonctionnement :

La poulie réceptrice (2) est en liaison pivot avec l’arbre moteur (1) ;

Le joint tournant permet d’envoyer, dans la chambre « C », l’huile sous pression, le piston (10) se déplace et assure l’embrayage. Le ressort (9) assure le retour du piston au moment du débrayage.

a- Dans la position embrayée, donner le cheminement de mouvement entre les pièces suivantes : (1), (3), (4), (13), (7), (6):

h- Sachant que la pression de l’huile dans la chambre C est de P =      MPa, calculer la force de pression appliquée sur les disques assurant l’embrayage. (Relever les dimensions du  dessin  supposé à l’échelle 1:2)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

Créer l’effort presseur  nécessaire à l’adhérence (33)/(18)

Avoir une surface de contact liée à l’élément tournant

…………………………………………………

Avoir une surface de contact liée à l’élément fixe (frotteur)

…………………………………………………

- Les surfaces de frictions sont de trois formes :

Planes – Coniques -Cylindriques (

- Les surfaces de frictions sont couvertes par des garnitures de grande résistance à …………… …………………………

- Les garnitures de frictions sont fixées sur les éléments de l’embrayage par rivetage ou collage. Le matériau de ces  garnitures le plus courant est le «Férodo», nous trouvons également des garnitures métalliques (acier, fonte).

- Les garnitures doivent être protégées efficacement contre la présence accidentelle d’un lubrifiant.

…………………………………………………

( Voir  manuel de cours page : 169-176

Commande extérieure

La fonction principale d’un EMBRAYAGE est : permettre à un opérateur disposant d’une commande extérieur d’accoupler ou désaccoupler à volonté deux arbres (moteur et récepteur).

N1= N2

ST6 :    ……………………………………

N2

Récepteur

Embrayage

Moteur

N1

( Voir  manuel de cours page : 167-168

( Voir aussi le  manuel de cours page : 167

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II – LES EMBRAYAGES:

Fonction, situation d’un embrayage :

On distingue 2 familles d’embrayages

( LES EMBRAYAGES INSTANTANES :

      - Principe

      - Nature de commande extérieure

      - Réalisation

( LES EMBRAYAGES PROGRESSIFS:

      - Principe

      - Nature de commande extérieure

      - Réalisation

A

b- Compléter la classe d’équivalence cinématique A : {1, …………………….…….}

c- Compléter le schéma le schéma cinématique ci-contre.

d- Indiquer, sur le schéma suivant, le repère de chaque pièce et préciser les disques moteurs et les disques récepteurs :

e- Quel est le nombre des surfaces

frottantes entre les disques d’embrayage  n=

f- Par quoi est assuré l’effort d’embrayage ?  …………….………………….….

g- Quel est le type de commande? ………………………………………………….

2

…

…

…

13

14

1

Créer l’effort presseur nécessaire à l’adhérence  /(35+34)

| 16 | Rondelle frein |
| --- | --- |
| 15 | Ecrou à encoche |
| 14 | Clavette // |
| 13 | Cylindre |
| 12 | Roulement |
| 11 | Roulement |
| 10 | Piston |
| 9 | 6 Ressort |
| 8 | Garniture mobile |
| 7 | Disque « B » |
| 6 | Disque « A » |
| 5 | Garniture fixe |
| 4 | Plateau fixe |
| 3 | Cloche |
| 2 | Poulie Réceptrice |
| 1 | Arbre moteur |

13

Joint tournant

16

15

14

12

##### Exemple ( :     Embrayage à friction conique:

11

Embrayage en position …………………..……

( Les arbres sont ………………………………

Embrayage en position …………………..……

( Les arbres sont ………………………………

Pédale

(Enfoncée)

Plateau de serrage

Levier

Modèle en 3D

AUTRES REALISATIONS:

…………………………………………………

(7)

Z13

Volant moteur

5 Ressorts de pression

Pédale

(Relâchée)

Disque d’embrayage

Arbre récepteur

(Arbre primaire de la BV)

Câbled’ embrayage

a) – Repasser en couleur les surfaces de friction

b) - Donner le rôle du ressort  ………………………………………………………………………………

c) – Quel est le type de commande de cet embraage

………………………………………………………………………………

Z2

Z19

Z24

TRANSMISSION DE MOUVEMENT

LES EMBRAYAGES ET LES FREINS

Leçon : 2

(18+1)

(34+35)

(33)

(31+51)

ST2 :    18 + 32 + 33

FT2 : …………………………………………..………..……

pour la position(2)

B

ST1 :  ……………………………………

FT1 : Transmettre le mouvement de rotation de (35)  à (26)   pour la position (1)

REMARQUE :

FT2 : « Transmettre le mouvement de rotation de (35) à (26) »

La solution technologique : S2 : …………………………..………….

Position   (2)

Arbre moteur

ST5 :    Roulement (14)

Avoir une surface de contact liée à l’élément moteur (tournant)

FONCTIONS TECHNIQUES

FT5 : ………………………………………………..……

FT4 : Transmettre la rotation de (13)  à (7)

I – ACTIVITE DE DECOUVERTE :

Prenons les deux activités suivantes :

Activité 1 : Système d’étude: TOUR PARALLELE (   manuel d’activités page : 143 (147

ST4 : ………………………………………

ST3 :    ……………………………………

FT6 : Guider en rotation l’arbre (26) / (18)

…

26

Position (1)

VI – EXERCICE  A FAIRE :

- Support d’étude : Embrayage – frein : ( Manuel de cours pages : 198 ( 210.

52

54

Activité 2 : Système d’étude:MECANISME DE TRANSMISSION (   donnée  ci-dessous

FT3 : Transmettre la rotation de (24)  à (19)

…

FT7 : Guider en rotation l’arbre (7) / (1+11)

Commander la position (2) du baladeur (33)

FT2 : Transmettre le mouvement de rotation de (35)  à (26)

…………………………………………………

Arbre récepteur

Plateau (2)

La chaîne cinématique relative à cette position :

Position 1 : baladeur en contact avec la poulie (35)

IV – ACTIVITE DE CONSOLIDATION :

Prenons l’activité suivante :

- SYSTEME D’ETUDE : TOUR PARALLELE

COMPOSANTS

( Voir   manuel de cours page : 180 (186

ST7 :    ……………………………………

Cet organe est appelé : …………………………………….…………

Avoir une surface de contact liée à l’élément récepteur

Cet organe est appelé : ………………………………………….…

Cylindriques

Coniques

Echelle 1 :3

Planes

Butée

Position 2 : baladeur en contact avec le couvercle (18)

( Voir   manuel de cours page : 177 (179

V –EXERCICE  RESOLU :

- SYSTEME DE FABRICATION DE CARTON ONDULE : (Manuel de cours pages 187-197.

( Voir   manuel de cours page : 177

35+34

…

54

52

…

Butée à bille

26

35+34

…

…

La chaîne cinématique relative à cette position :

( Voir   manuel d’activités  page : 148 (153

##### Exemple ( :     Embrayage à friction plane  monodisque:

Ces deux embrayages :

- Sont-ils par obstacles ou par adhérence ?  …………………………………………………………..

- Peuvent-ils être manœuvrés en marche ?  …………………..……………………………………………

##### Exemple ( :     crabot par griffes

##### Exemple (  : crabot par dents

Ressort de pression

Garniture

Commande

Commande

FT3 : « arrêter la rotation de l’arbre récepteur (26) »

La solution technologique : S3 : 		………..………………..………….

…………………………………………………

Commander la position (1) du baladeur (33)

…………………………………………………

Plateau (1)

…………………………………………………

FT3 : Arrêter (ou ralentir) la rotation de l’arbre récepteur (26)

VII – EXERCICE D’EVALUATION

- Support d’étude : Embrayage à friction plane à disques multiples:

9

#### MECANISME DE TRANSMISSION

III – LES FREINS:

1- Fonction, situation d’un embrayage :

2- Classification des freins :

3- Réalisation :