U

B- PARTIE GENIE ELECTRIQUE:

1-Description temporelle du système

a) En se référant au dossier technique page 3/5 ,

Compléter le GRAFCET de point de vue PC des zones A et B:

b) D’après le GRAFCET de point de vue PC et le tableau des affectations,

compléter la programmation des étapes suivantes pour l’automate AEG 020 :

| Désignation ;;;;;; | AEG020 ;;;;;; | Désignation | AEG 020 ;;;; |
| --- | --- | --- | --- |
| Initialisation |  | Activation M7 | …………. |
| Activation M4 |  | Désactivation M6 |  |
|  |  | Sortie Q1 |  |
|  |  | Fin du programme |  |

2-Etude du moteur M1 :

Le moteur M1 est à courant continu à aimant permanant .il absorbe un courant In = 20A

pour une résistance de 0.5Ω et un rendement η = 76 % , il tourne à une vitesse de 500 tr/mn :

- Calculer les pertes joules Pj :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Pour les pertes constantes Pc = (Pj / 2) , calculer la puissance absorbée Pa :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Calculer la puissance électrique utile Péu :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Calculer la f.c.é.m :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Pour un courant de démarrage Id = 2.In , calculer la valeur du rhéostat de démarrage :

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

- Calculer le couple des pertes Pc par deux méthodes :

Méthode 1 :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Méthode 2 :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3-Etude du hacheur H :

La vitesse de rotation du moteur M1 doit être parfaitement synchronisée avec la sortie

du mélange de la trappe de la filière pour ce-ci  on utilise un hacheur série :

On donne le schéma du hacheur , avec :

- V = 78,125V tension supposée parfaitement continue .

- L bobine de résistance nulle .

IM

H

L

V                                                             D            u

UM

Le hacheur H est commandé périodiquement sur une période T = 5ms et avec αT = 4ms :

- Quel est le rôle de la bobine L :

…………………………………………………………………………………………………..

- Calculer la fréquence de fonctionnement du hacheur .

…………………………………………………………………………………………………..

- Calculer le rapport cyclique :

…………………………………………………………………………………………………...

- Calculer la valeur moyenne UMmoy  de la tension UM aux bornes de l’induit  sachant

que la valeur moyenne de la tension aux bornes de la bobine est nulle .

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- Entre quelles limites varie UMmoy  lorsque 0 ≤ α ≤ 1 ?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- Quel est l’intérêt  d’alimenter le moteur par un hacheur ?

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

4- Etude de régulation de température du four :

La cuisson des briques est réalisée par un four à gaz dont la température est réglable par un

dispositif  de régulation de température comme l’indique le schéma page 4/5 D.T.

Etude de la fonction F5 :

La tension Vr étant l’image de la température du four ,

la résistance RT varie proportionnellement en fonction de la température du four ,

Démontrer que Vr = -5 (RT/R)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Etude de la fonction F1 :

Que représente la tension Vc dans le schéma ?

…………………………………………………………………………………………………..

Démontrer que Vc = 0.01.θc :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Etude de la fonction F2 :

Exprimer la tension de sortie ε en fonction de Vc et Vr :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Représenter cette relation par un schéma fonctionnel :

Etude de la fonction F3 :

Exprimer la tension U1 ( sortie de l’ALI CI3 ) en fonction de ε :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Exprimer la tension U3 ( sortie de l’ALI CI41 ) en fonction de ε : (K=1)

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Donner un nom pour le montage :

…………………………………………………………………………………………………..

Exprimer la tension U2 ( sortie de l’ALI CI42 ) en fonction de U3 :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Représenter cette relation par un schéma fonctionnel :

Donner un nom pour le montage :

…………………………………………………………………………………………………..

Etude la fonction F4 :

La fonction F4 sert à alimenter le four en Gaz à travers des électrovannes,

Quel est le régime de fonctionnement des 8 ALI de la fonction F4 ?

………………………………………………………………………………………………….

Déterminer la tension de sortie de l’ALI1 selon la tension Us ( sortie du sommateur )

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Déduire les tensions des sorties des ALI2 . ALI3 et ALI4 selon la tension Us :

ALI2 :...........................................................................................................................................

ALI3 : ..........................................................................................................................................

ALI4 : ..........................................................................................................................................

Pour Us = 2,5 V , compléter par (X) le tableau suivant :

|  | Transistor T1 | Transistor T2 | Transistor T3 | Transistor T4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Saturé |  |  |  |  |
| Bloqué |  |  |  |  |

# Text boxes

NOM :…………...……………………..PRENOM : …………………………CLASSE : 4 Sc. Tech

/20

2.5

2

0.5

T

3

0.5

1

0.5

0.5

14M2

L20.P

2

6

5

4

1

KM2

KM1

3

0.5

0.75

0.25

0.5

0.25

0.25

0.25

1

0.75

0.5

0

1.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

M