| LYCEE EL MAY DJERBA | DEVOIR DE SYNTHESE N°2 |
| --- | --- |
| CLASSE : | 4ème SCIENCES TECHNIQUES |
| EPREUVE : TECHNOLOGIE | DURÉE : 4 heures | 05 MARS 2013 |

MACHINE  DE  FABRICATION  DES BRIQUES

1-Présentation :

La machine étudiée permet  la découpe  et  la mise en forme de briques  en vue d’une palettisation puis expédition.

2-Principe de fonctionnement des coupeurs de briques :

(Voir page 2/5 du dossier technique).

Produits à base d’argile, les briques et autres éléments manufacturés par les briqueteries sont

tous issus d’un même processus général de fabrication se décomposant en 5 phases :

(ème phase : mélange et malaxage du silicate minéral ( argile ) et d’eau :

(ème phase : mise au profil désiré du produit par extrusion du pain d’argile au travers d’une filière.

(ème phase : mise à longueur des éléments par découpage.

(ème phase : préséchage par ventilation des produits coupés.

(ème phase : cuisson, avec coloration artificielle ou non des pièces réalisées.

Voici quelques exemples de produit réalisés :

3-Description du fonctionnement du malaxeur :

(voir dessin d’ensemble page 5/5 du dossier technique).

La transmission de mouvement du moteur  (1) à l’arbre de sortie (31) est réalisée par :

♦ Deux poulies (4), (26) et une courroie (6).

♦ Un réducteur à  engrenage  cylindrique  à denture droite  (26)et(34) .

La liaison en rotation entre l’arbre de sortie et la vis d’Archimède (41)  est assurée par un

accouplement élastique formé par les pièces suivantes (32),(36)et(38).

| Dossier technique | MACHINE DE FABRICATION DES BRIQUES | Page 1/ 5 |
| --- | --- | --- |

GRAFCET de point de vue système des zones A et B :

Tableau des actionneurs :

| Actions | Actionneurs | Préactionneurs | Capteurs |
| --- | --- | --- | --- |
| Malaxer le produit | Moteur à courant continu M1 | KM1 |  |
| Fermer et Ouvrir la trappe | Vérin C1 | 14M1 | L11 |
|  |  | 12M1 | L10 |
| Couper les briques | Vérin C2 | 14M2 | L21 |
|  |  | 12M2 | L20 |
| Amener le mélange De la zone A vers zone B | Moteur à courant continu M2 | KM2 |  |
| Temporisateur | T |  |  |
| Mise en marche |  |  | m |
| Détecteur présence produit dans le malaxeur |  |  | p |
| Détecteur présence produit sous le chariot de découpe |  |  | c |

Tableau des affectations automate AEG 020 :

| N° Etape | Mémoire AEG | Entrée système | Entrée AEG | Sortie système | Sortie AEG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | M1 | L11 | I1 | KM1 | Q1 |
| 1 | M2 | L10 | I2 | KM2 | Q2 |
| 2 | M3 | L20 | I3 | 14M1 | Q3 |
| 3 | M4 | L21 | I4 | 12M1 | Q4 |
| 4 | M5 | m | I5 | 14M2 | Q5 |
| 5 | M6 | p | I6 | 12M2 | Q6 |
| 6 | M7 | c | I7 | T | T9 |

| Dossier technique | MACHINE DE FABRICATION DES BRIQUES | Page 3/ 5 |
| --- | --- | --- |

1

5

2

6

3

7

4

8

# Text boxes

Machine de fabrication des briques

Page :  2/5

Dossier technique

+24V

Schéma de régulation de température du four

600°C

1200°C

+

-

+12V

+

-

+12V

R

-12V

+

R

2R

R

C

-

+

R

+12V

-12V

-

+

R

R

-12V

+12V

(

+

-

+5V

+

-

+5V

+1V

+1V

+1V

+1V

+12V

K

(s

+12V

+

-

+5V

+

-

+5V

Sommateur

+12V

+  -

T2

+12V

+  -

T1

+12V

+  -

T3

+12V

+  -

T4

Four à gaz pour la cuisson des briquettes

Conduites du Gaz

F2

F4

F3

F5

F1

Elecrovanne

Elecrovanne

Elecrovanne

Elecrovanne

CI1

CI2

CI3

CI41

CI42

+

-

+12V

RT

UR=5V

R

CI5

A

B

Vc

Vc

Vr

Vr

(

U1

U2

U2

U3

(

Us

(MAX

Max

θc

(min

Max

Machine de fabrication des briques

2

1

Machine de fabrication des briques

Page :  4/5

Dossier technique

Page 5/5

Trappe fermée

Brique coupée et absence  produit dans le malaxeur

Produit sous le chariot de découpe

Trappe ouverte

Temps écoulé

Dossier  technique

Fermer la trappe de la filière

Amener le produit pour la découpe

Ouvrir la trappe de la filière

1

2

5

3

Malaxer le produit 60s

Attendre

Page : 1/4

MACHINE DE FABRICATION DES BRIQUES

Dossier technique

0

Zone : A