- Définition d’une interruption :

Une interruption provoque la suspension du programme principal pour aller exécuter une procédure d’interruption plus prioritaire. A la fin de cette procédure, le microcontrôleur reprend le programme à l’endroit où il s’était arrêté.

Le PIC16F84 possède …… sources d'interruption. A chaque interruption sont associés des bits de contrôles dont les majorités sont dans le registre INTCON.

- Contrôle d’une interruption

| INTCON | GIE | PEIE | TOIE | INTE | RBIE | TOIF | INTF | RBIF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

On se contente d’étudier l’interruption à partir de la broche RB0/INT, celle-ci est contrôlée par 4 bits dont 3 présents dans ce registre (GIE, INTE, INTF), le quatrième est ; le 6éme bit du registre d’option OPTION-REG vue dans la leçon précédente (INTEDG).

- Registre INTCON

- Bit 7: GIE = Global Interrup Enable

1 = Autorise toutes les interruptions.

0 = Désactive toutes les interruptions.

- Bit 4: INTE = RB0/Int Interrup Enable

1 = Autorise les interruptions sur la broche : RB0

0 = Désactive les interruptions sur la broche : RB0

- Bit 1: INTF = RB0/Int Interrup Flag.

1 = Une interruption sur la broche RB0 est survenue.

0 = Pas d’interruption sur la broche RB0.

Ce drapeau doit être remis à zéro par le programme de traitement de l’interruption.

Registre OPTION-REG

- Bit6 : INTEDG = Interrupt Edge.

1 = Interruption si front montant sur RB0/INT

0 = Interruption si front descendant sur RB0/INT.

Le logiciel FLOWCODE prend seul ces considérations, avec logipic ou autre il faut utiliser directement  les registres.

- Activité

On veut commander deux cycles différents dont le 2éme est prioritaire d’un jeu de lumière

- Cycle1 : répétition infini Lumière verte 2s puis lumière jaune 2s tant que bp=0

- Cycle2 : répétition 5fois et reprise du cycle1: battement synchrone de deux lumières 1s chaque foi dés que bp=1

Un bouton poussoir bp relié à RB0/INT permet d’enclencher l’interruption qui donnera la priorité au cycle 2.

L’affectation est donnée ici ire bien cet énoncé et compléter l’algorigramme

| Lumière verte (sortie) | Ra0 |
| --- | --- |
| Lumière jaune (sortie) | Ra1 |
| Bp (entrée) | Rb0/int |

- Tester le fonctionnement.

# Text boxes

Tempo.2s

Affecter 3 à porta

Boucle conditionnée

Affecter bp à RB0/INT

Affecter 0 à porta

Affecter 3 à porta

Tester RB0/INT si vrai :

Appel de la procédure

Tester RB0/INT si vrai :

Appel de la procédure

Procédure interruption (cycle2)

Programme principal (cycle1)

Cette procédure est prioritaire que le reste d’instructions du programme principal.

PROCEDURE D’INTERRUPTION

PROGRAMME PRINCIPAL

INTERRUPTION